AP.04. DETERMINAÇÃO DE CINZAS

I. INTRODUÇÃO

A determinação dos constituintes minerais nos alimentos pode ser dividida em duas classes: análise de cinzas (total, solúvel e insolúvel) e determinação dos componentes individualmente.

A cinza de um alimento é o resíduo inorgânico obtido a partir da queima da matéria orgânica. Na determinação de cinza total, quando não é necessário a recuperação e análise individual dos metais, a temperatura de incineração pode variar de 400 a 700oC, sendo que 550oC é a mais usada.

Para cada tipo de amostra existem recomendações que devem ser verificadas antes de se proceder à análise, por exemplo, amostras com alto teor de umidade devem sofrer secagem antes da incineração.

II. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Alimentos Amostras

Material cadinho de porcelana previamente aquecido a 550oC e resfriado em dessecador, tarado e numerado, com no. e peso anotado em folha separada espátula pinça

Equipamentos mufla a 550oC balança analítica dessecador

III. PROCEDIMENTO

NÃO ESQUECER de pegar o cadinho com o auxílio de uma pinça.

Marcar o cadinho, previamente aquecido a 550oC e resfriado em dessecador, com o número do grupo e turma.

Pesar o cadinho em balança analítica e anotar o peso (até 0,0001g). Pesar de 3 a 5g de amostra dentro do cadinho, em balança analítica, e marcar o peso.

Colocar o cadinho na mufla pré-aquecida a 550oC e deixar até que o resíduo se torne branco ou cinza claro, ou mostre peso constante (variação de 0,0001g nas pesagens).

Transferir o cadinho para um dessecador e deixar esfriar completamente. Para verificar o resfriamento, colocar as mãos nos lados e na tampa do dessecador. NÃO ESQUECER de girar primeiro a luva antes de abrir o dessecador porque uma entrada súbita de ar pode arrastar cinza dos cadinhos, e de fechar bem o dessecador. Pesar em balança analítica e anotar o peso.

IV. Para a próxima aula

Do total de 2 amostras, calcular:

-peso das amostras

-peso das amostras incineradas

-porcentagem de cinzas (até a segunda casa decimal)

-média da % de cinzas

-desvio-padrão

-resultado (até com duas casas decimais)

Discutir:

-os resultados em termos de precisão e exatidão

-o resultado obtido com dados da Tabela de Composição de Alimentos. Não esquecer de colocar qual a Tabela de Composição de Alimentos utilizada.